## Slide 1
水の温まり方を見る
対流実験水槽の概要について

## Slide 2
金属は熱せられた部分から順に温まるが，水や空気は熱せられた部分が移動して全体が温まること
４年生「Ｂ物質とエネルギー」
Notes: という内容にこのような目標があります。昨年４年生を担任しこの授業実践をしたのですが、子供から、「わかりにくい」という声があがりました。そこで、なぜ、わかりにくいのかと訪ねますと、「実験をしても、観察しにくい。」と答えました。

## Slide 3
朱液・・・すぐ混ざって観察しにくい
温度計・・・水の中をかき混ぜ測定困難・連続的な水温変化を測定するには適当でない
おがくず・・・浮いてしまうので対流観察には不向き
温度変化
水の動き
児童が「観察しにくいという理由」
Notes: 子供の声をまとめてみますと、やはり、自分たちで行った現象の観察が不十分であったということです。これは、観察が不十分であるという理由をまとめたものです。

## Slide 4
アルコールランプでの加熱 一部を加熱できないので対流観察は困難・容器の表面に結露ができる
ビーカー 対流の動きが複雑になる
加熱法
容器の形
児童が「観察しにくいという理由」 ５点

## Slide 5
新素材を活用し
水の動きと温度変化の双方を可視化できる
対流実験水槽の製作
講座での製作
Notes: 研究の方向を観察できる教材という観点から、

## Slide 6
現象観察物
加熱法
容器の形状
教材製作の視点
Notes: 教材開発の視点といたしまして、過去の反省を元に次の３点といたしました。

## Slide 7: 明瞭に観察できる 新素材を活用した現象観察物
液晶素材
高分子吸水材
Notes: 現象観察物に使用する物を選ぶ時、「明瞭に観察できるもの」という視点で先輩の先生方の先行研究を調べてみました。すると、温度変化を視覚化するものとして、液晶素材の活用が有効であることがわかりました。今回は特に液晶シートを使用し、このように加工しました。今回使用しました液晶シートの利点として４点あげてみました。リンク次に水の動きを観察できるものについてお話します。前々から、おしめの高分子吸水材が水を吸水している様子を見て何か使えないだろうかと考えておりましたので、今回活用してみることにいたしました。すると、たくさんあるおしめの中でも某社のおしめは高分子吸水材が取り出しやすく、色素水を含ませて作ったゲルの動きも鮮明に観察できることがわかりました。高分子吸水材を使用するに当たっての利点を３点あげてみました。リンク

## Slide 8: 加熱法
電熱線使用
蓋に取り付けストローで固定
熱源が一点に集中
改良前
一文字型
改良後
馬蹄形
Notes: 加熱法についてお話します。アルコールランプで容器の外から加熱すると、容器の底の一部を加熱しても底全体が加熱され対流現象は観察しにくい。また、結露も生じます。そこで、水を直接電熱線で加熱することにしました。すると、熱源が１点に集中して対流が観察しやすいからです。特に今回工夫した点は、コイル状の電熱線を一文字形から馬蹄形形にしたことです。このことにより、水の動きに伴うゲルの動きがより活発に観察できます。

## Slide 9: 容器の形状
角形容器
ゲルが水平方向に帯状に移動して対流を観察しやすい
Notes: 次に容器の形状ですが、角形水槽を採用しました。円柱形容器では、水面によっては、水が、局面にあたって複雑な流れをに作り観察しにくいからです。その点、角形水槽では、ゲルが水平方向に帯状に移動して対流を観察しやすくなっています。そこで、このような形にしたのですが、幅、深さを決めた理由をご説明いたします。

## Slide 10
対流実験水槽
Notes: 以上のような検討の結果を考慮するとともに、子供の目線、手の大きさ、机の広さなどを加味し、このような深さ１５ｃｍ幅１０ｃｍ奥行き３ｃｍの水槽にいたしました。

## Slide 11
授業での活用
集中して観察する真剣な態度
目を輝かせて友だちと話しあっている様子
手で触って実感している様子
指で水の揺らぎを追う様子
Notes: この実験装置を現在までに、徳島県の小学校５校、今年全小理で、大会校であった岡山県の小学校の先生方に使っていただきました。この写真はその一端ですが子供の様子をご覧ください。子供たちの感想は、「水の動きがとてもよくわかる。」「電熱線で温められた水が上に上がっていくかわりに、電熱線の横から水があたらしく回り込んでくるのが本当によく見える。」「液晶シートの色が上からじわーっと変わっていくのがよくわかる。不思議だなあ。」と児童にも先生方にも好評でした。今回川田西小学校では、ゲルをつくることからはじめたのですが、２グラムの高分子吸水材が３０ｃｃほどの色素水を吸収していく様子に驚きの声をあげておりました。そして、そのゲルを使い実験を進めることにより驚き観察・追求する態度に集中力がみられました。指でゲルの動きを示しながら、目を輝かせて友達と話し合い、そこから自分たちが疑問に感じたことをもう一度実験するなど、主体的に学習がすすんでいました。

## Slide 12: 科学的な見方・考え方を養う教材
実証性・・・・子どもの観察・実験を 通して調べられる。
再現性・・・・誰が何度繰り返しても 同じ結果が得られる。
客観性・・・・実験・観察を通してわ かったことをみんなが 共有できる。

## Slide 13
対流実験水槽の有効性
Notes: 教材の有効性についてお話します。川田西小学校のみですが、「物の温まり方」という単元に入る前に実態調査をプレテストとし、同じ内容のテストをポストテストとし教材の有効性を検証することにしました。これは、その中の水の温まり方についての質問事項の結果ですが、対流についての認識は、２５％から１００％まで、正答率があがっています。これは、やはり、対流実験水槽の教材を勝つようすることにより「温度変化から」と「水の動きから」の双方から関連づけて考え理解することができたからであると思いました。

## Slide 14
成果
可視化
現象だけでなく本質に迫る
感動が伴い学習が深まる
主体的な学びができる

## Slide 15
おわりに
理科を学習する楽しさを子どもたちに
成就感・興味・関心を生み出す指導法や教材の開発
「理科離れ」の解決