## Slide 1
電流に対する見方・考え方を深める
変色電線回路の開発
１ 児童の実態
２ 教材開発の過程
３ 考察

## Slide 2
電気学習に対する意識
Notes: そこで、研究の目的といたしまして、観察が十分にできる教材、つまり、視覚を通して、実感を伴い理解できる教材の開発といたしました。特に、子供たちが、不思議だなあ、しらべたいなあ、わかったよという意識の流れが常にひきだされるような授業の開発をめざして研究に取りかかりました。

## Slide 3
回路に流れる電流の見方

## Slide 4
教材開発の目的
「感じ・考え・実感する」理科の授業
電流が観察できる教材
従来の間接的な実験方法

## Slide 5
抵抗の大きい電線材料を使用
電線の上に感熱材料を貼り付け，電線の発熱作用を利用し，色変化により電流量の大・小を視覚的に観察できる
安全性の高いもの
製作した教材

## Slide 6: 教材開発の過程
１教材開発の視点
２有効性・問題点

## Slide 7
１教材開発の視点
① 感熱材料の決定
② ニクロム線の抵抗の決定
③ ニクロム線の長さの決定
④ 豆電球の決定
⑤ 乾電池の決定

## Slide 8
① 感熱材料の決定
液晶シート使用の利点
２６ ２７ ３０ ３２ ３６ 度
わずかな温度変化を鮮やかな発色で表示
繰り返し使用できる
扱いが簡単・専門的な知識は必要としない 小学生でも扱える

## Slide 9
② ニクロム線の抵抗
５５ｃｍ使用
（４．５２３Ω） （５．４８１Ω） （ １０．１２ Ω） （ １６．３２ Ω）
発熱量＝I×I×R×t

## Slide 10
③ ニクロム線の長さ

## Slide 11
④ 豆電球選択

## Slide 12
⑤ 乾電池の選択

## Slide 13
乾電池くんの並列つなぎは，豆電球の明るさは乾電池くん１個の時と同じだけど，電線は各部分に流れる電流の大きさに対応して変色幅が違うよ！
乾電池くんを１個はずすと，変色幅は乾電池１個分と同じだね。流れる電流も豆電球の明るさも乾電池くん１個をつないだ時と同じだね。
乾電池くんの直列つなぎは，変色幅がおおきいから流れる電流も大きくて豆電球も明るくつくね。
豆電球を２個つけるから，ニクロム線は０．６ｍｍ（４．５２３Ω）のものを使おう！
電流がたくさん流れる方が明るく光るね。並列回路に流れる電流の大きさが変色幅ではっきりわかるね。
製作した教材群

## Slide 14
授業での活用
Notes: 研究の方向を観察できる教材という観点から、

## Slide 15
成果
小学校における成果
電流を直接観察できるため
学習課題に対する見通しがもてる。
電気学習が楽しくできる。
電流に対する見方や
考え方が深まる。

## Slide 16
成果
中学校における成果
電流を感覚的に認識でき，知識・理解を助けることができる。
これからの実験・観察の工夫の手がかりとなる。

## Slide 17
今後の課題
製作価格
室温の影響を受ける
学習形態の工夫
学習時期・場所の工夫
Notes: 今回、対流実験水槽を活用し実験したのですが、一部、温まった水が容器内をぐるぐる回るものと間違って理解している児童がおりました。そこで、このような教材を組み合わせさらに実験・学習しましたところ視覚を通して実感をもち理解できました。その一部をごらんください。リンク次に、「他校種の学習内容の把握」が挙げられます。今回学習後の児童の感想に「どうして、水は温まると軽くなって水面に上っていくのか。」というものが、半数ありました。実際の学習では、現象を理解することを目的としているのですが、半数の者が現象の原因を知りたがっておりましたので、急遽、中学校・高校の教科書を調べ、児童の発達段階に合うように、密度の概念を導入いたしました。この結果、子供の理解はぐんと深まり、「物の温まり方とかさ」と今回の学習を関連づけて理解できました。現象のみを個々に理解していたのが、関連づけて理解できることにより、点と点が線となり面となって学習が広まっていました。そして、「物は小さな粒のあつまりって、みてみたいなあ。顕微鏡でみえないのかなあ」と興味・関心が深まっておりました。この見方は、中学校・高等学校での原子や分子の粒子を基盤しとた微視的な物質観へと発展するものと考えています。 最後に、現在「理科ばなれ」が、大きな問題となっておりますが、これを解決するためには、教師は更に教師自身の専門性を高めるとともに、小・中・高の教育内容を見通した系統的な指導が大切であると思います。そして、自然現象の中から学習指導要領との整合性を図りつつ、現象として個々に理解できるだけでなく、子供自身が成就感や興味・関心を持つことができるような教材の開発をしていきたいと考えております。そこで、先生方にお願いですが、この実験水槽を是非、機会がありましたらお使いいただけたらと思います。教材は使っていただいて価値があります。そして、子供や先生方の感じた問題点等をだしていただければ、更に良い教材となるのではないかと思います。どうか、よろしくお願いしす。